## Slide 1: 计算机体系结构
周学海
xhzhou@ustc.edu.cn
0551-63601556, 63492271
中国科学技术大学

## Slide 2: 第5章 指令级并行
指令集并行的基本概念及挑战
软件方法挖掘指令集并行
  基本块内的指令集并行
硬件方法挖掘指令集并行
  Tomasulo方法
跨越基本块的指令集并行
基于硬件的推测执行
以多发射和静态调度来挖掘指令集并行
以动态调度、多发射和推测执行来挖掘指令集并行

## Slide 3: 并行及并行体系结构
应用程序中的并行:
  Data-Level Parallelism (DLP)
  Task-Level Parallelism (TLP)
软硬件挖掘应用程序的DLP或TLP的方式
  Instruction-Level Parallelism (ILP)
  Vector architectures/Graphic Processor Units (GPUs)
  Thread-Level Parallelism
  Request-Level Parallelism

## Slide 4: Review: 基本流水线
流水线提高的是指令带宽（吞吐率），而不是单条指令的执行速度
相关限制了流水线性能的发挥
  结构相关：需要更多的硬件资源
  数据相关：需要定向，编译器调度
  控制相关：尽早检测条件，计算目标地址，延迟转移，预测
增加流水线的级数会增加相关产生的可能性
异常，浮点运算使得流水线控制更加复杂
编译器可降低数据相关和控制相关的开销
  Load 延迟槽
  Branch 延迟槽
  Branch预测

## Slide 5: 5.1 指令级并行的基本概念及挑战
ILP: 无关的指令重叠执行
流水线的平均CPI
Pipeline CPI = Ideal Pipeline CPI + Struct Stalls + RAW Stalls + WAR Stalls + WAW Stalls + Control Stalls
本章研究：减少停顿（stalls)数的方法和技术
基本途径
  软件方法：
    Gcc: 17%控制类指令，5 instructions + 1 branch；
    在基本块上，得到更多的并行性
    挖掘循环级并行
  硬件方法
    动态调度方法
  以DLX（MIPS）的浮点数操作为例

## Slide 6: 采用的基本技术

## Slide 7: 本章遵循的指令延时
产生结果的指令 使用结果的指令 所需延时
FP ALU op Another FP ALU op 3
FP ALU op Store double 2
Load double FP ALU op 1
Load double Store double 0
Integer op Integer op 0
(当使用结果的指令为BRANCH指令时除外)

## Slide 8: 5.2 基本块内的指令级并行
基本块的定义：
  直线型代码，无分支；单入口；程序由分支语句连接基本块构成
循环级并行
  for (i = 1; i <= 1000; i++)
  x(i) = x(i) + s;
  • 计算x(i)时没有相关；可以并行产生1000个数据；这里没有相关是指没有数据相关
  •问题：在生成代码时会有Branch指令－控制相关
  •预测比较容易，但我们必须有预测方案
  向量处理机模型
  • load vectors x and y (up to some machine dependent max)
  • then do result-vec = xvec + yvec in a single instruction

## Slide 9: 简单循环及其对应的汇编程序
for (i=1; i<=1000; i++)
x(i) = x(i) + s;
Loop: LD F0,0(R1) ;F0=vector element
ADDD F4,F0,F2 ;add scalar from F2
SD 0(R1),F4 ;store result
SUBI R1,R1,8 ;decrement pointer 8B (DW)
BNEZ R1,Loop ;branch R1!=zero
NOP ;delayed branch slot

## Slide 10: FP 循环中的相关
Loop: LD F0,0(R1) ;F0=vector element
ADDD F4,F0,F2 ;add scalar in F2
SD 0(R1),F4 ;store result
SUBI R1,R1,8 ;decrement pointer 8B (DW)
BNEZ R1,Loop ;branch R1!=zero
NOP ;delayed branch slot
产生结果的指令 使用结果的指令 所需的延时
FP ALU op Another FP ALU op 3
FP ALU op Store double 2
Load double FP ALU op 1
Load double Store double 0
Integer op Integer op 0

## Slide 11: FP 循环中的Stalls
10 clocks: 是否可以通过调整代码顺序使stalls减到最小
1 Loop: LD F0,0(R1) ;F0=vector element
2 stall
3 ADDD F4,F0,F2 ;add scalar in F2
4 stall
5 stall
6 SD 0(R1),F4 ;store result
7 SUBI R1,R1,8 ;decrement pointer 8B (DW)
8 stall ；
9 BNEZ R1,Loop ;branch R1!=zero
10 stall ;delayed branch slot
产生结果的指令 使用结果的指令 所需的延时
FP ALU op Another FP ALU op 3
FP ALU op Store double 2
Load double FP ALU op 1
Load double Store double 0
Integer op Integer op 0

## Slide 12: FP 循环中的最少Stalls数
6 clocks: 通过循环展开4次是否可以提高性能?
1 Loop: LD F0,0(R1)
2 SUBI R1,R1,8
3 ADDD F4,F0,F2
4 stall
5 BNEZ R1,Loop ;delayed branch
6 SD 8(R1),F4 ;altered when move past SUBI
Swap BNEZ and SD by changing address of SD
Notes: 3 clocks doing work, 3 overhead (stall, branch, sub)

## Slide 13: 循环展开4次(straightforward way)
Rewrite loop to minimize stalls?
1 Loop: LD F0,0(R1) stall
2 ADDD F4,F0,F2 stall stall
3 SD 0(R1),F4 ;drop SUBI & BNEZ
4 LD F6,-8(R1) stall
5 ADDD F8,F6,F2 stall stall
6 SD -8(R1),F8 ;drop SUBI & BNEZ
7 LD F10,-16(R1) stall
8 ADDD F12,F10,F2 stall stall
9 SD -16(R1),F12 ;drop SUBI & BNEZ
10 LD F14,-24(R1) stall
11 ADDD F16,F14,F2 stall stall
12 SD -24(R1),F16
13 SUBI R1,R1,#32 stall ;alter to 4*8
14 BNEZ R1,LOOP
15 NOP
15 + 4 x (1+2) + 1 = 28 cycles, or 7 per iteration
Assumes R1 is multiple of 4

## Slide 14: Stalls数最小的循环展开
代码移动后
  SD移动到SUBI后，注意偏移量的修改
  Loads移动到SD前，注意偏移量的修改
1 Loop: LD F0,0(R1)
2 LD F6,-8(R1)
3 LD F10,-16(R1)
4 LD F14,-24(R1)
5 ADDD F4,F0,F2
6 ADDD F8,F6,F2
7 ADDD F12,F10,F2
8 ADDD F16,F14,F2
9 SD 0(R1),F4
10 SD -8(R1),F8
11 SUBI R1,R1,#32
12 SD 16(R1),F12
13 BNEZ R1,LOOP
14 SD 8(R1),F16 ; 8-32 = -24
14 clock cycles, or 3.5 per iteration

## Slide 15: 循环展开示例小结
循环展开对循环间无关的程序是有效降低stalls的手段(对循环级并行）.
指令调度，必须保证程序运行的结果不变
注意循环展开中的Load和Store,不同次循环的Load 和Store 是相互独立的。需要分析对存储器的引用，保证他们没有引用同一地址.
不同次的循环，使用不同的寄存器
删除不必要的测试和分支后，需调整循环步长等控制循环的代码.
移动SD到SUBI和BNEZ后，需要调整 SD中的偏移
Notes: 2009-11-16

## Slide 16: 从编译器角度看代码移动（1/5)
编译器分析程序的相关性依赖于给定的流水线
编译器进行指令调度来消除相关
(True) 数据相关（Data dependencies）
  对于指令i和j，如果Instruction j使用指令i产生的结果 , 或Instruction j 与instruction k相关, 并且instruction k 与instruction i有数据相关.
如果相关, 不能并行执行
对于寄存器比较容易确定(fixed names)
但对memory的引用，比较难确定:
  100(R4) = 20(R6)?
  在不同次的循环中，20(R6) = 20(R6)?

## Slide 17: 下列程序哪里有数据相关?
1 Loop: LD F0,0(R1)
2 ADDD F4,F0,F2
3 SUBI R1,R1,8
4 BNEZ R1,Loop ;delayed branch
5 SD 8(R1),F4 ;altered when move past SUBI
Notes: 3 clocks doing work, 3 overhead (stall, branch, sub)

## Slide 18: 从编译器角度看代码移动(2/5)
另一种相关称为名相关（ name dependence）: 两条指令使用同一个名子(register or memory location) 但不交换数据
  反相关（Antidependence） (WAR if a hazard for HW)
    Instruction j 所写的寄存器或存储单元，与 instruction i 所读的寄存器或存储单元相同，注instruction i 是先执行
  输出相关(Output dependence) (WAW if a hazard for HW)
    Instruction i 和instruction j 对同一寄存器或存储单元进行写操作，必须保证两条指令的写顺序

## Slide 19: 下列是否有名相关?
1 Loop: LD F0,0(R1)
2 ADDD F4,F0,F2
3 SD 0(R1),F4 ;drop SUBI & BNEZ
4 LD F0,-8(R1)
5 ADDD F4,F0,F2
6 SD -8(R1),F4 ;drop SUBI & BNEZ
7 LD F0,-16(R1)
8 ADDD F4,F0,F2
9 SD -16(R1),F4 ;drop SUBI & BNEZ
10 LD F0,-24(R1)
11 ADDD F4,F0,F2
12 SD -24(R1),F4
13 SUBI R1,R1,#32 ;alter to 4*8
14 BNEZ R1,LOOP
15 NOP
如何消除名相关?
Notes: LD F0 to output to next LD F0
ADD F0 input to LD F0

## Slide 20: 下列是否存在名相关?
1 Loop: LD F0,0(R1)
2 ADDD F4,F0,F2
3 SD 0(R1),F4 ;drop SUBI & BNEZ
4 LD F6,-8(R1)
5 ADDD F8,F6,F2
6 SD -8(R1),F8 ;drop SUBI & BNEZ
7 LD F10,-16(R1)
8 ADDD F12,F10,F2
9 SD -16(R1),F12 ;drop SUBI & BNEZ
10 LD F14,-24(R1)
11 ADDD F16,F14,F2
12 SD -24(R1),F16
13 SUBI R1,R1,#32 ;alter to 4*8
14 BNEZ R1,LOOP
15 NOP
这种方法称为寄存器重命名“register renaming”

## Slide 21: 从编译器角度看代码移动（3/5)
访问存储单元时，很难判断名相关
  100(R4) = 20(R6)?
  不同次的循环，20(R6) = 20(R6)?
我们给出的示例要求编译器知道假设R1不变，因此: 0(R1) ≠ -8(R1) ≠ -16(R1) ≠ -24(R1)
  因此loads和stores之间相互无关可以移动

## Slide 22: 从编译器角度看代码移动（4/5)
最后一种相关称为控制相关( control dependence)
Example
if p1 {S1;};
if p2 {S2;};
S1 依赖于P1的测试结果，S2依赖于P2的测试。

## Slide 23: 从编译器角度看代码移动（5/5)
处理控制相关的原则：
  受分支指令控制的指令，不能移到控制指令之前，以免该指令的执行不在分支指令的控制范围.
  不受分支指令控制的指令，不能移到控制指令之后，以免该指令的执行受分支指令的控制.
减少控制相关可以提高指令的并行性

## Slide 24: 下列程序段的控制相关
1 Loop: LD F0,0(R1)
2 ADDD F4,F0,F2
3 SD 0(R1),F4
4 SUBI R1,R1,8
5 BEQZ R1,exit
6 LD F0,0(R1)
7 ADDD F4,F0,F2
8 SD 0(R1),F4
9 SUBI R1,R1,8
10 BEQZ R1,exit
11 LD F0,0(R1)
12 ADDD F4,F0,F2
13 SD 0(R1),F4
14 SUBI R1,R1,8
15 BEQZ R1,exit
....
Notes: Everything after branch to next branch

## Slide 25: 循环展开（1/3)
Example: 下列程序段存在哪些数据相关? (A,B,C 指向不同的存储区且不存在覆盖区)
for (i=1; i<=100; i=i+1) { A[i+1] = A[i] + C[i]; /* S1 */ B[i+1] = B[i] + A[i+1]; /* S2 */
}
1. S2使用由S1在同一循环计算出的 A[i+1].
2. S1 使用由S1在前一次循环中计算的值，同样S2也使用由S2在前一次循环中计算的值. 这种存在于循环间的相关，我们称为 “loop-carried dependence”这表示循环间存在相关，不能并行执行，它与我们前面的例子中循环间无关是有区别的

## Slide 26: 循环展开（2/3)
Example:A,B,C,D distinct & nonoverlapping for (i=1; i<=100; i=i+1) { A[i] = A[i] + B[i]; /* S1 */ B[i+1] = C[i] + D[i];} /* S2 */
1. S1和S2没有相关，S1和S2互换不会影响程序的正确性
2. 在第一次循环中，S1依赖于前一次循环的B[1].

## Slide 27: 循环展开（3/3)
A[1] = A[1] + B[1];
for (i=1; i<=99; i=i+1) { B[i+1] = C[i] + D[i]; A[i+1] = A[i+1] + B[i+1]; }
B[101] = C[100] + D[100];
for (i=1; i<=100; i=i+1) { A[i] = A[i] + B[i]; /* S1 */ B[i+1] = C[i] + D[i];} /* S2 */
OLD:
NEW:
Notes: 2013-03-27

## Slide 28: Review
指令级并行(ILP)
流水线的平均CPI
Pipeline CPI =
Ideal Pipeline CPI
+ Struct Stalls + RAW Stalls + WAR Stalls + WAW Stalls + Control Stalls
提高指令级并行的方法
  软件方法：指令流调度，循环展开，软件流水线，trace scheduling
  硬件方法
循环展开
  指令调度，必须保证程序运行的结果不变
  偏移量的修改
  寄存器的重命名
  循环步长的调整
Notes: 2013-04-02

## Slide 29: 5.3 硬件方案: 指令级并行
为什么要使用硬件调度方案?
  在编译时无法确定的相关，可以通过硬件调度来优化
  编译器简单
  代码在不同组织结构的机器上，同样可以有效的运行
基本思想: 允许 stall后的指令继续向前流动
DIVD F0,F2,F4
ADDD F10,F0,F8
SUBD F12,F8,F14
  允许乱序执行（out-of-order execution） => out-of-order completion

## Slide 30: 硬件方案之一: 记分牌
记分牌的基本概念示意图

## Slide 31: 记分牌技术要点（1/2)
Out-of-order execution 将ID 段分为:
  Issue—译码，检测结构相关
  Read operands—等待到无数据相关时，读操作数
起源于1963年推出的CDC6600
  4 FPU
  5 Memory Reference
  7 IU
集中相关检查，互锁机制解决相关
CDC 6600: 顺序发射，乱序执行，乱序完成，CDC6600流水线没有采用定向技术，只实现非精确中断
Load /store结构
采用这种技术的微处理器企业
  MIPS，HP， IBM
  Sun 公司的UltraSparc
  DEC Alpha

## Slide 32: 记分牌技术要点(2/2)
Out-of-order completion => WAR, WAW hazards?
WAR的一般解决方案
  对操作排队
  仅在读操作数阶段读寄存器
对WAW而言, 检测到相关后，停止发射前一条指令，直到前一条指令完成
要提高效率，需要有多条指令进入执行阶段=>必须有多个执行部件或执行部件是流水化的
记分牌保存相关操作和状态
记分牌用四段代替ID, EX, WB 三段

## Slide 33: 带有记分牌控制的DLX

## Slide 34: 记分牌控制的四阶段（1/2)
1. Issue—指令译码，检测结构相关
  如果当前指令所使用的功能部件空闲，并且没有其他活动的指令使用相同的目的寄存器（WAW), 记分牌发射该指令到功能部件，并更新记分牌内部数据，如果有结构相关或WAW相关，则该指令的发射暂停，并且也不发射后继指令，直到相关解除.
Read operands—没有数据相关时，读操作数
  如果先前已发射的正在运行的指令不对当前指令的源操作数寄存器进行写操作，或者一个正在工作的功能部件已经完成了对该寄存器的写操作，则该操作数有效。操作数有效时，记分牌控制功能部件读操作数，准备执行。
  记分牌在这一步动态地解决了RAW相关，指令可能会乱序执行。

## Slide 35: 记分牌控制的四阶段（2/2）
3. Execution—取到操作数后执行 (EX)
  接收到操作数后，功能部件开始执行. 当计算出结果后，它通知记分牌，可以结束该条指令的执行.
4. Write result—finish execution (WB)
  一旦记分牌得到功能部件执行完毕的信息后，记分牌检测WAR相关，如果没有WAR相关，就写结果，如果有WAR 相关，则暂停该条指令。
  Example:
  DIVD F0,F2,F4
  ADDD F10,F0,F8
  SUBD F8,F8,F14
  CDC 6600 scoreboard 将暂停 SUBD 直到ADDD 读取操作数后，才进入WR段处理。

## Slide 36: 记分牌的结构
1. Instruction status—记录正在执行的各条指令处于四步中的哪一步
2. Functional unit status—记录功能部件(FU)的状态。用9个域记录每个功能部件的9个参量：
Busy—指示该部件是否空闲
Op—该部件所完成的操作
Fi—其目的寄存器编号
Fj, Fk—源寄存器编号
Qj, Qk—产生源操作数Fj, Fk的功能部件
Rj, Rk—标识源操作数Fj, Fk是否就绪的标志
3. Register result status—如果存在功能部件对某一寄存器进行写操作，指示具体是哪个功能部件对该寄存器进行写操作。如果没有指令对该寄存器进行写操作，则该域 为Blank
Notes: What you might have thought
1. 4 stages of instruction executino
2.Status of FU: Normal things to keep track of (RAW & structura for busyl):
Fi from instruction format of the mahine (Fi is dest)
Add unit can Add or Sub
Rj, Rk - status of registers (Yes means ready)
Qj,Qk - If a no in Rj, Rk, means waiting for a FU to write result; Qj, Qk means wihch FU waiting for it
3.Status of register result (WAW &WAR)s:
which FU is going to write into registers
Scoreboard on 6600 = size of FU
6.7, 6.8, 6.9, 6.12, 6.13, 6.16, 6.17
FU latencies: Add 2, Mult 10, Div 40 clocks

## Slide 37: 记分牌流水线控制
Read operands
Execution complete
Instruction status
Write result
Issue
Bookkeeping
Rj No; Rk No
f(if Qj(f)=FU then Rj(f) Yes); f(if Qk(f)=FU then Rk(f) Yes); Result(Fi(FU)) 0; Busy(FU) No
Busy(FU) yes; Op(FU) op; Fi(FU) `D’; Fj(FU) `S1’; Fk(FU) `S2’; Qj Result(‘S1’); Qk Result(`S2’); Rj not Qj; Rk not Qk; Result(‘D’) FU;
Rj and Rk
Functional unit done
Wait until
f((Fj( f )≠Fi(FU) or Rj( f )=No) & (Fk( f ) ≠Fi(FU) or Rk( f )=No))
Not busy (FU) and not result(D)
*
Notes: 1.Issue - if no structural haards AND non wAW (no Funtional Unit is going to write this destination register; 1 per clock cycle
2. Read -(RAW) if no instructions is going to write a source register of this instruction (alternatively, no write signal this clock cycle) +> gein exection of the instruction; many read ports, so can read many times
3. Execution Complete; multiple during clock cyle
4. Write result - (WAR) If no instructiion is watiing to read the destination register; assume multiple wriite ports; wait for clock cycle to write and tehn read the results; assume can oerlap issue & write
show clock cyclesneed 20 or so
Latency: minimum is 4 through 4 stages

## Slide 38: Scoreboard Example

## Slide 39: Scoreboard Example: Cycle 1

## Slide 40: Scoreboard Example: Cycle 2
Issue 2nd LD?

## Slide 41: Scoreboard Example: Cycle 3
Issue MULT?

## Slide 42: Scoreboard Example: Cycle 4

## Slide 43: Scoreboard Example: Cycle 5

## Slide 44: Scoreboard Example: Cycle 6

## Slide 45: Scoreboard Example: Cycle 7
Read multiply operands?

## Slide 46: Scoreboard Example: Cycle 8a (First half of clock cycle)

## Slide 47: Scoreboard Example: Cycle 8b (Second half of clock cycle)

## Slide 48: Scoreboard Example: Cycle 9
Read operands for MULT & SUB? Issue ADDD?
Note
Remaining

## Slide 49: Scoreboard Example: Cycle 10

## Slide 50: Scoreboard Example: Cycle 11

## Slide 51: Scoreboard Example: Cycle 12
Read operands for DIVD?

## Slide 52: Scoreboard Example: Cycle 13

## Slide 53: Scoreboard Example: Cycle 14

## Slide 54: Scoreboard Example: Cycle 15

## Slide 55: Scoreboard Example: Cycle 16

## Slide 56: Scoreboard Example: Cycle 17
Why not write result of ADD???
WAR Hazard!

## Slide 57: Scoreboard Example: Cycle 18

## Slide 58: Scoreboard Example: Cycle 19

## Slide 59: Scoreboard Example: Cycle 20

## Slide 60: Scoreboard Example: Cycle 21
WAR Hazard is now gone...

## Slide 61: Scoreboard Example: Cycle 22

## Slide 62
Continue…….

## Slide 63: Scoreboard Example: Cycle 61

## Slide 64: Scoreboard Example: Cycle 62

## Slide 65: Review: Scoreboard Example: Cycle 62
In-order issue; out-of-order execute & commit

## Slide 66: CDC 6600 Scoreboard
编译器优化，加速比可达到1.7，手工优化加速比可达到 2.5 ，其存储系统较慢 (no cache)限制了性能的发挥
6600 scoreboard的缺陷:
  没有定向数据通路
  指令窗口较小，仅局限于基本块内的调度
  功能部件数较少，容易产生结构相关，特别是其Load store操作也是用IU部件完成的
  结构冲突时不能发射
  WAR相关是通过等待解决的
  WAW相关时，不会进入IS阶段

## Slide 67: ILP小结
可通过软件或硬件来挖掘指令级并行潜力
循环级并行是最容易判断的
程序内在的相关性限制了用软件方法挖掘程序的并行性
编译器的数据相关性分析结果，确定了是否可以进行循环展开
  当对存储器单元引用时，数据相关分析很困难
硬件方法挖掘ILP
  在编译阶段无法确定的相关性，可以在程序执行时，用硬件方法判定
  这种方法还可以使得程序代码在其他机器上有效地执行
记分牌的主要思想是：允许stall后的指令继续进行处理
  可以out-of-order execution => out-of-order completion
  ID 段检测结构相关和WAW相关